银河公司2024-2025年度电梯维保服务合同

设备使用单位：南宁银河有限责任公司

合同编号：

合    同    书

甲方：南宁银河有限责任公司

乙方：

甲方委托乙方对甲方所管辖的电梯提供维保服务。乙方对所负责维保的电梯情况已做了充分了解。为保证电梯正常运行，减少电梯的故障出现，避免电梯事故发生，延长电梯的使用寿命，甲、乙双方经协商，达成以下维护保养服务协议：

一、甲方电梯的基本信息：

| 项目名称 | 地址 | 电梯品牌型号 | 台数 | 层/站 | 速度（m/s） | 载重（kg） | 控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银河大酒店 |  |  |  |  |  |  |  |
| 银河大酒店 |  |  |  |  |  |  |  |
| 银河大酒店 |  |  |  |  |  |  |  |
| 银河大酒店 |  |  |  |  |  |  |  |
| 共和酒店 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁家商旅酒店朝阳店 | 南宁市兴宁区朝阳路86号 |  |  |  |  |  |  |
| 宁家商旅酒店朝阳店 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁家商旅酒店新竹店 |  |  |  |  |  |  |  |

电梯使用合格证发证单位：广西壮族自治区特种设备检验研究院

二、电梯维修保养的内容和质量：

1、乙方严格依照《中华人民共和国特种设备安全法》、电梯生产厂随梯发来的《使用维护说明书》和《电梯维护保养细则》（详见：附件）规定的作业程序、作业项目及国家有关电梯运行的安全要求，技术性能指标，对电梯实施每15天不少于一次的维修保养作业。每季度、半年、1年对电梯进行一次全面的安全检查，以保证电梯处于完好安全的使用状态，达到延长电梯使用寿命的目的。

2、电梯年检到期前，乙方按年检项目标准对电梯进行全面检查，如有属乙方保养的整改项目，乙方自行负责整改。如属于甲方整改项目或整改时存在费用的，由乙方书面通知甲方，甲方应给予解决，以保证电梯在本合同年度内年检时检验合格。

3、维修保养期间，超过维修保养范围的服务项目，如裁短或更换电梯曳引钢丝绳、更换电梯曳引机大轴油封、更换曳引电动机轴承、修理电梯电脑板等工程量较大的，其工程费用双方友好协商，并另行签订维修合同。

4、紧急故障时的抢修服务。

5、维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

三、维保合同期及费用：

1、维保服务期：各项目维保服务期均为12个月，服务起止日期如下表：

| 项目名称 | 采购内容 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 银河大酒店 | 1、2号电梯维保 | 2024年10月1日-2025年9月30日 |
| 银河大酒店 | 4号电梯维保 | 2024年5月1日-2025年4月30日 |
| 银河大酒店 | 3号电梯维保 | 2024年7月10日-2025年7月9日 |
| 共和酒店 | 广日电梯维保 | 2024年9月8日-2025年9月7日 |
| 宁家商旅酒店朝阳店 | 日立电梯维保 | 2024年7月18日-2025年7月17日 |
| 宁家商旅酒店朝阳店 | 永日电梯维保 | 2024年7月18日-2025年7月17日 |
| 宁家商旅酒店新竹店 | 蒂森电梯维保 | 2024年8月1日-2025年7月31日 |

- 维保服务费共人民币（大写）：元整/年（￥/年），各项目电梯维保服务费详见下表：

| 项目名称 | 内部编号 | 品牌 | 规格型号 | 层/站/门 | 数量（台） | 维保服务费（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银河大酒店 | 1# | 蒂森 | TE-GL | 20/20/20 | 1 |  |
| 银河大酒店 | 2# | 蒂森 | TE-GL | 20/20/20 | 1 |  |
| 银河大酒店 | 3# | 广日 | MAX-E | 20/20/20 | 1 |  |
| 银河大酒店 | 4# | 广日 | MAX1600-C01.0 | 7/7/7 | 1 |  |
| 共和酒店 | 无 | 广日 | MAX-E1050-C01.5 | 8/8/8 | 1 |  |
| 宁家商旅酒店朝阳店 | 无 | 日立 | HGP-1050-C060 | 5/5/5 | 1 |  |
| 宁家商旅酒店朝阳店 | 无 | 永日 | RVF-P1000-CO60 | 6/6/6 | 1 |  |
| 宁家商旅酒店新竹店 | 无 | 蒂森 | TE-Evolutionl | 7/7/7 | 1 |  |

（注：本合同维保服务费包含故障维修人工费用、部分零配件更换费用、维护保养费、电梯年检的人工配合费等费用，但不包括电梯年检费、限速器检验费、砝码磅梯费。维修需要更换配件的，单价300元（含300元）以下的配件由乙方负责免费更换（提供配件清单，包括外显板、按键、开关、门滑块等），项目全年免费更换的配件费用总价不高于3000元。对不在免费更换范围内的配件，配件更换所需费用由甲方承担，甲方可向乙方采购，也可向其他商家采购。若甲方向乙方采购的，费用按配件清单报价表中的配件价格计取，不再另行计算更换零配件的人工费用；若甲方向其他商家采购的，乙方应负责更换，更换零配件的人工费用按乙方竞标时提报的安装人工费计取，费用由甲方向乙方支付。在出现主板及变频器等重要电气部件需要维修期间有替代配件保证电梯的正常运行。）

四、付款方式：

分两次付款：第一次付款：乙方进场维保后十日内甲方向乙方支付维保服务费总额的50%（即   元）；第二次付款：乙方于维保服务期满前一个月向甲方开具等额的增值税专用发票，经甲方对维保工作质量进行评估验收合格后支付余额（即   元）。甲方付款前，乙方需提供相应等额的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不视为甲方违约。

五、甲方的权利和义务：

1、合同服务期内甲方有权获得乙方的优先服务。

2、甲方有权拒绝乙方派出维保人员提出的无理要求或额外报酬，并向乙方投诉。乙方派出的维保人员未如约尽职的，甲方有权要求乙方进行更换。甲方要求更换维保人员，乙方应当同意，如乙方不同意或不配合更换维保人员，甲方有权单方解除合同。

3、乙方如未按照《中华人民共和国特种设备安全法》、电梯生产厂随梯发来的《使用维护说明书》和《电梯维护保养细则》（详见：附件）规定的作业程序、作业项目及国家有关电梯运行的安全要求，技术性能指标对电梯尽到维修保养义务，造成电梯性能严重损耗或功能损坏的，甲方有权单方面解除合同并要求乙方赔偿损失。

4、甲方应依照《中华人民共和国特种设备安全法》的相关条款建立安全技术档案，制订电梯事故应急和救援预案，根据实际情况制定电梯使用和管理规则并严格实施。

5、甲方应配备具有国家质量监督部门颁发的有效电梯操作资格证的人员对电梯进行操作和管理，甲方的电梯管理人员有权在电梯保养报告书上实事求是的签署意见。

6、电梯在运行过程中出现故障或异常现象时，甲方应停用电梯并通知乙方进行检修。甲方未经乙方同意不得另行委托第三方对电梯进行维护保养或更换配件，但乙方逾期到达现场或处理故障的除外。若有人员受到伤害或重大设备发生损坏时，双方应当积极组织抢救，并注意保护现场，同时立即报告当地质量监督部门。

7、甲方应给予乙方作业时间内的用水、用电、进入电梯及机房的方便。

8、甲方应按合同约定与乙方结算电梯维修保养费用。每年电梯年检费用由甲方负责。

六、乙方的权利和义务：

1、乙方根据《电梯维护保养细则》（详见：附件）完成维修保养工作，定期进行月检、季检、年检，每次维护保养工作完成后，出具书面维护保养报告，分别由双方现场人员或负责人签字确认后各自保管、存档。

2、除对合同范围内的设备进行定期维护保养外，乙方应当在接到甲方维修通知后30分钟内赶到现场进行维修。

二十四小时电梯维修值班电话：

电梯维修、保养监督电话：

3、乙方有权在电梯故障以及电梯处于非安全状态时，立即要求甲方停止使用电梯。

4、乙方应当维护工作区域的环境卫生，每次维修完毕后必须清洁工作场地，乙方维修保养工作结束，应当将电梯立即交付甲方使用。

5、乙方维保人员进入甲方单位，应当遵守甲方的规章制度，应佩带工作证。维修保养作业时应在电梯基站层门前摆设“电梯保养，暂停使用。给您带来不便，敬请谅解”等明显安全标识或标志，以防意外。乙方人员在维护保养过程中造成自身损害的，与甲方无关；造成甲方及第三方人身、财产损害的，乙方应承担赔偿责任。甲方对乙方工作验收合格的，不免除乙方应当承担的安全事故责任，由于乙方维修保养问题造成的乘客人身伤亡等其他事故的，所有损失都由乙方承担。

6、乙方维保人员必须严格按照电梯操作规程及有关条例进行维修、保养，若因维修、保养电梯不当而产生的损失由乙方负责。

7、每月乙方对电梯的常规检查不得少于两次，每季度对电梯至少进行一次的全面安全检查。“五一节”、“国庆节”、“元旦”等人流量密集的节日前，乙方必须进行全面的维修检查。

8、乙方维保人员上门维修时应配备有与报修故障相应的电梯常用配件，以便到达现场后能及时处理问题。

9、乙方维保人员上门维修时应配备有与报修故障相应的电梯常用配件，以便到达现场后能及时处理问题。

10、乙方应备足帝森品牌电梯的相应维保配件，严禁发生需要维修时无法提供配件的情况。

11、在甲方有重要接待或举办重大活动期间如需乙方安排人员进行驻守保障的，乙方应积极配合。

12、乙方需熟悉掌握在电梯云平台上进行维保合同、维保记录、电梯年审等相关资料上传相应操作，并配合甲方完成电梯相关资料收集以及相关平台的电梯资料上传、递交。

13、甲方付款前，乙方应当提供相应等额的本合同范围内的增值税专用发票，乙方未提供的，甲方有权拒绝付款。

七、违约责任：

1、甲方不按合同的规定，延迟支付维修保养服务费的，应当以延付的维修保养服务费为基数，按每日万分之五支付违约金给乙方，但该项违约金不超过本合同约定年维保费的百分之五。

2、乙方未每个月对电梯至少进行两次常规检查或未按合同约定周期和节日对电梯进行全面安全检查的，应当在甲方发出补检通知当日立即对电梯补检，逾期检查或漏检的，每发生一次应向甲方支付维修保养服务费的5%作为违约金，甲方有权从应付给乙方的维修保养服务费中扣减该部分违约金。

3、乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，并按照电梯年维保费5%的比例/每次的标准支付违约金给甲方，甲方可从应付给乙方的维修保养服务费中扣减该部分违约金。

4、如乙方未能按第六条第2款约定及时赶到现场进行维修，每超过1小时，需支付违约金100元，如接到通知超过5小时未达现场或未在甲方规定的合理时间内处理完毕的，甲方有权聘请第三方进行维修，因聘请第三方维修所产生的费用由乙方承担。

5、因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，乙方应当承担全部责任。若因甲方人为使用不当或不配合更换已损坏配件造成事故的，该后果和责任由甲方承担。

6、因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方应当承担电梯复验所产生的一切费用，并向甲方支付维修保养服务费的10%作为违约金，甲方有权从应付给乙方的维修保养服务费中扣减该部分违约金。

7、若因乙方不能履行合同中承诺的责任、义务，或因乙方过失给甲方造成重大负面影响的（包括但不限于人身安全事故；乙方造成的设备方面重大事故或其他财产损失；乙方人员在保养期内行为操守严重失职导致第三方投诉至甲方等），均乙方自行承担一切损失，同时甲方有权解除合同，乙方还应向甲方支付维修保养服务费的10%作为违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方应予以补足。如导致甲方先行处理或先行垫付费用的，均由乙方承担，甲方可就由此产生的一切支出及款项（包括但不限于交通费、误工费、鉴定费、诉讼费、保全责任保险费、律师费等）向乙方追偿。

8、解决本合同纠纷所产生的律师费、保全保险费、诉讼费等各种因维权产生的全部费用，由违约方承担。

9.甲方有权从支付给乙方的任意一笔费用中直接扣减上述违约金、赔偿金或补偿金等费用，不足的部分，甲方有权向乙方追偿。

八、争议解决

双方在履行合同中所发生的一切争议，由甲乙双方友好协商解决，如协商不成，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。

九、本合同未尽事宜，可以补充合同或协议的形式加以完善，补充合同或协议与本合同具有同等的法律效力。

十、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，经双方法定代表人或委托代理人签字盖章即生效。

附：1、《电梯维护保养细则》

2、配件报价明细表及安装工时费

3、廉政采购协议

| 甲 方 （盖章） |
| --- |
| 单位名称 | 南宁银河有限责任公司 |
| 法人代表 | 梁革章 |
| 地 址 | 南宁市兴宁区朝阳路84号 | 邮 编 | 530011 |
| 开户银行 | 中国建设银行股份有限公司南宁苏州路支行 |
| 帐 号 | 45001604473050504954 |
| 增值税发票种类 | 专用发票 √ | 普通发票 □ |
| 税 号 | 914501001983261013 |
| 电 话 | 0771-2116655 | 传 真 | 0771-2116669 |
| 联系人、联系电话 |  | 签订日期 | 年 月 日 |

| 乙 方（盖章） |
| --- |
| 单位名称 |  |
| 地 址 |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  |
| 开户银行 |  |
| 帐 号 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 联系人、联系电话 |  | 签订日期 | 年 月 日 |

附件1：

电梯维护保养细则

| 序号 | 项类 | 项目内容 | 电梯维护保养基本要求（细则） | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料检查 | 设备铭牌 | 在轿厢内显著位置处必须固定有设备铭牌，铭牌内容应有额定载重量或额定载客数。 | 半月 |
| 2 |  | 合格标志 | 电梯《电梯使用标志》标志应固定在轿厢内明显的位置上。 |  |
| 3 |  |  | 《电梯使用标志》标志超过有效期的电梯不得使用。 |  |
| 4 |  | 规章制度 | 操作规章、应急措施和救援预案、电梯钥匙使用管理等安全运行管理制度应张贴或悬挂在机房或控制柜明显处。 |  |
| 5 |  | 安全标识 | 标识醒目清晰，意思表达准确易懂。 |  |
| 6 |  | 乘客须知 | 内容必须完整、清晰，并在轿厢内明显地方公布。 |  |
| 7 |  | 运营记录 | 应有运行、检查、维护保养、修理、改造情况及故障处理结果记录。 |  |
| 8 | 整机 | 旋转部件防护 | 在机房（机器设备间）内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器，在井道内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器及张紧轮、补偿绳张紧轮，在轿厢上的滑轮、链轮等与钢丝绳、链条形成传动的旋转部件的防护装置完好无变形。 |  |
| 9 | 机房 | 通道门 | 门应当装有带钥匙的锁，并且可以从机房内不用钥匙打开。 |  |
| 10 |  |  | 门外侧应当标明“机房重地，闲人免进”，或有其它类似警示标志。 |  |
| 11 |  | 机房(机器设备间) | 机房（机器设备间）应当专用，不得用于电梯以外的其他用途。 |  |
| 12 |  | 机房照明 | 机房应当设置永久性电气照明，照度应当足够。 |  |
| 13 |  | 通道照明 | 通道应当设置永久性电气照明，照度应当足够。 |  |
| 14 |  | 环境 | 机房及通道清洁无杂物，门窗完好。 |  |
| 15 |  |  | 机房通风应良好，机房内的环境温度应保持在5~40℃之间。 |  |
| 16 |  | 电动机 | 工作时应当无异常噪声和振动。 |  |
| 17 |  | 控制柜 | 接触器和继电器的触点接触良好。 |  |
| 18 |  | 驱动主机 | 工作时应当无异常噪声和振动。 |  |
| 19 |  |  | 减速机油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏。 |  |
| 20 |  | 制动装置 | 各销轴部位润滑良好，动作灵活可靠，保持有足够的制动力。 |  |
| 21 |  |  | 制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦。 |  |
| 22 |  | 限速器 | 限速器核验合格证书应在有效期内。如果限速器使用周期达到2年或者动作出现异常，应当由经许可的电梯检验机构或者电梯生产单位对限速器进行动作速度校验，并且由该单位出具校验报告。 |  |
| 23 |  | 编码器 | 应清洁无尘，安装牢固。 |  |
| 24 |  | 选层器 | 动静触点清洁，无烧蚀。 |  |
| 25 | 井道 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无渗漏。 |  |
| 26 |  | 井道照明 | 当所有的门关闭时，在轿顶面以上和底坑地面以上1m处应当具有足够照度。 |  |
| 28 |  | 对重(平衡重) | 如果对重（平衡重）由重块组成，应当可靠固定。 |  |
| 29 | 底坑 | 底坑 | 底坑底部应当光滑平整，不得渗水、漏水。 |  |
| 30 |  |  | 停止装置动作可靠有效，该装置为双稳态、红色并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护。 |  |
| 31 |  |  | 井道（底坑）灯开关动作可靠有效。 |  |
| 32 | 轿厢 | 轿顶环境 | 应清洁无杂物，防护栏牢固可靠，安全标志清晰。 |  |
| 33 |  | 地坎护脚板 | 轿厢地坎护脚板应当固定可靠。 |  |
| 34 |  | 轿顶(轿厢内)电气装置 | 检修运行控制装置功能应可靠有效。 |  |
| 35 |  |  | 停止装置动作应可靠有效。 |  |
| 36 |  | 安全窗（门） | 验证锁紧的电气安全装置动作可靠有效。 |  |
| 37 |  | 轿厢面积 | 轿厢超面积的载货电梯，必须满足GB 7588-2003中8.2.2的要求。 |  |
| 38 |  | 轿厢显示 | 轿厢指令按钮齐全、有效，显示正确、清楚。 |  |
| 39 |  | 轿厢照明 | 轿厢应当设置永久性电气照明，照度应当足够。 |  |
| 40 |  | 轿厢风扇 | 风扇工作时应当无异常噪声和振动。 |  |
| 41 |  | 紧急照明 | 正常照明电源中断时，能够自动接通紧急照明电源，该电源能够自动再充电，并且至少能够供1W灯泡用电1h。 |  |
| 42 |  | 紧急报警装置 | 应能与救援服务持续对讲联系。紧急报警装置的供电来自前条所述的紧急照明电源或者等效电源。 |  |
| 43 |  | 平层精度 | 电梯轿厢的平层准确度宜在±10 mm范围内。平层保持精度宜在±20 mm范围内。 |  |
| 44 | 轿（层）门 | 玻璃门 | 有防止儿童的手被拖曳的措施。 |  |
| 45 |  | 防止门夹人的保护装置 | 当人员通过层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，该装置应当自动使门重新开启 |  |
| 46 |  | 门运行和导向 | 层门和轿门运行正常，不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位，地坎清洁，导靴磨损量不超过制造单位要求。 |  |
| 47 |  | 自动关门装置 | 当轿厢在开锁区域之外时，如果层门开启(无论何种原因)，自动关门装置应能确保该层门自动关闭。 | 半月 |
| 48 |  |  | 自动关闭装置采用重块时，应当有防止重块坠落的措施。 |  |
| 49 |  | 紧急开锁装置 | 每个层门均应当能够被一把符合要求的钥匙从外面开启。 |  |
| 50 |  |  | 紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置。 |  |
| 51 |  | 门的锁紧 | 轿厢应当在门的锁紧元件啮合不小于时才能启动。验证门锁紧的电气安全装置动作可靠有效 |  |
| 52 |  | 门的闭合 | 正常运行时应当不能打开层门和轿门，除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或停站；如果一个层门或者轿门（或者多扇门中的任何一扇门）开着，在正常操作情况下，应当不能启动电梯或者不能保持继续运行。 |  |
| 53 |  |  | 验证每个层门和轿门闭合的电气安全装置动作可靠有效。 |  |
| 54 |  |  | 电梯运行时，轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎不得互相碰擦。 |  |
| 55 |  | 层站显示 | 层站指令按钮齐全、有效，显示正确、清楚。 |  |
| 56 | 机房 | 驱动主机 | 曳引轮轮槽应清洁，无严重油腻。 | 季度 |
| 57 |  | 制动装置 | 制动衬磨损均匀，磨损量不应大于电梯制造单位的规定值。 |  |
| 58 |  | 限速器 | 销轴部位润滑良好、转动灵活，限速器轮槽和限速绳清洁无油腻。 |  |
| 59 |  |  | 限速器、其他装置上应当设有在轿厢上行或者下行速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装置，以及验证限速器复位状态的电气安全装置，该电气安全装置应可靠有效。 |  |
| 60 | 井道 | 位置脉冲器 | 应工作可靠有效。 |  |
| 61 |  | 靴衬、滚轮 | 应无变形、脱落，磨损量不超过制造单位要求。 |  |
| 62 | 底坑 | 限速绳张紧装置 | 当限速器绳断裂或者过分伸长时，电气安全装置应当动作使电梯停止运转。 |  |
| 63 |  |  | 张紧轮距底坑地面高度应符合电梯制造单位的规定值。 |  |
| 64 |  | 缓冲器 | 耗能型缓冲器液位应当正确，验证柱塞复位的电气安全装置可靠有效。 |  |
| 65 | 悬挂装置 | 悬挂钢丝绳 | 应清洁，无严重油腻。 |  |
| 66 |  | 补偿装置 | 检查补偿绳最小张紧位置的电气安全装置应当可靠有效。 |  |
| 67 |  |  | 防跳装置动作时，电气安全装置应当使电梯停止运行。 |  |
| 68 |  | 松绳(链)保护 | 如果强制驱动电梯的轿厢悬挂在两根钢丝绳或者链条上，则应当设置检查绳（链）松弛的电气安全装置，当其中一根钢丝绳（链条）发生异常相对伸长时，电梯应当停止运行。 |  |
| 69 | 轿厢 | 安全钳 | 安全钳应清洁，无严重油腻。 |  |
| 70 |  |  | 安全钳钳座固定无松动，传动机构灵活，开关触点有效。 |  |
| 71 |  |  | 安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致。 |  |
| 72 | 层门 | 门系统传动装置 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带应按制造单位要求进行清洁和调整。 |  |
| 73 | 整机 | 环境 | 全面清洁。 | 半年 |
| 74 |  | 轴承 | 轴承无异常响声，无振动，润滑良好。 |  |
| 75 | 整机 | 连接件 | 螺栓应固定无松动。 |  |
| 76 |  |  | 销轴应有防止脱落的措施，润滑应良好，不应有轴向移动。 |  |
| 77 |  |  | 铆钉不应有松动现象。 |  |
| 78 |  |  | 轴端卡板不应有松动及脱槽现象。 |  |
| 79 | 机房 | 驱动主机 | 曳引轮轮槽磨损量不超过制造单位要求。 |  |
| 80 |  | 制动装置 | 检测开关应工作可靠有效。 |  |
| 81 |  | 紧急操作装置 | 对于可拆卸盘车手轮，如设置电气安全装置，该安全装置最迟在盘车手轮装上电梯驱动主机时应当动作。 |  |
| 82 | 井道 | 限制开关 | 极限开关在轿厢或者对重接触缓冲器前起作用，在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。 |  |
| 83 |  |  | 限位开关、强迫换速开关应工作可靠有效。 |  |
| 84 | 底坑 | 缓冲器 | 对重装置的撞板与缓冲器顶面间的距离应符合GB 10060的要求。 |  |
| 85 | 悬挂装置 | 悬挂钢丝绳 | 出现笼状畸变、绳芯挤出、扭结、部分压扁、弯折应当报废。 |  |
| 86 |  |  | 断丝分散出现在整条钢丝绳，任何一个捻距内单股的断丝数大于4根；或者断丝集中在钢丝绳某一部位或一股，一个捻距内断丝总数大于12根（对于股数为6的钢丝绳）或者大于16根（对于股数为8的钢丝绳）应当报废。 |  |
| 87 |  |  | 磨损后的钢丝绳直径小于钢丝绳公称直径的90％应当报废。 |  |
| 88 |  |  | 曳引绳张力与平均值偏差均不大于5%。曳引绳或者悬挂钢丝绳绳端固定应当可靠，弹簧、螺母、开口销部件无缺损。 |  |
| 89 |  | 补偿装置 | 补偿绳（链）端固定应当可靠。 |  |
| 90 | 轿厢 | 超载保护装置 | 轿厢内的载荷超过110％倍额定载重量（超载量不少于75kg）时，能够防止电梯正常启动及再平层，并且轿内有音响或者发光信号提示，动力驱动的自动门完全打开，手动门保持在未锁状态。 | 半年 |
| 91 | 轿(层)门 | 门间隙 | 门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯应不大于6mm；对于载货电梯应不大于8mm，使用过程中由于磨损，允许达到10mm。 |  |
| 92 |  |  | 在水平移动门和折叠门主动门扇的开启方向，以150N的人力施加在一个最不利的点，前条所述的间隙允许增大，但对于旁开门应不大于30mm，对于中分门其总和应不大于45mm。 |  |
| 93 | 机房 | 控制柜 | 每台电梯的断相或错相保护装置可靠有效。 | 一年 |
| 94 |  |  | 各仪表显示清楚、正确。 |  |
| 95 |  |  | 各接线紧固、整齐、线号齐全清晰。 |  |
| 96 |  | 驱动主机 | 按制造单位要求适时更换减速箱内齿轮油，保证油质符合要求。 |  |
| 97 |  | 制动装置 | 可拆卸的制动器铁芯（柱塞）应按制造单位要求进行清洁、润滑。 |  |
| 98 |  | 紧急操作 装置 | 松闸扳手应涂成红色，盘车手轮应是无辐条的并且涂成黄色，可拆卸盘车手轮应放置在机房内容易接近的明显部位。 |  |
| 99 |  |  | 在电梯驱动主机上接近盘车手轮处，应明显标出轿厢运行方向，如果手轮是不能拆卸的可以在手轮上标出。 |  |
| 100 |  |  | 应当能够通过操纵手动松闸装置松开制动器，并且需要以一持续力保持其松开状态。 |  |
| 101 |  |  | 如果依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行，此按钮应有防止误操作保护，按钮上应标出相应的运行方向 |  |
| 102 |  |  | 一旦进入检修运行，紧急电动运行装置控制轿厢运行的功能由检修控制装置所取代，取代可靠有效。 |  |
| 103 |  |  | 进行紧急电动运行操作时，应有平层标志或电子信号提示，观察到轿厢是否在开锁区。 |  |
| 104 |  | 限速器 | 限速器夹绳钳口无严重磨损，应有足够夹持力。 |  |
| 105 |  | 上行超速保护装置 | 机械装置应动作灵活可靠，电气开关灵敏有效。 |  |
| 106 |  | 接地连接 | 所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分应当与保护线(PE)可靠连接。 |  |
| 107 |  | 电气绝缘 | 动力和电气安全装置电路对地的绝缘电阻≥0.50MΩ；照明电路和其他电路对地的绝缘电阻≥0.25MΩ。 |  |
| 108 | 井道 | 检修门、井道安全门、检修活板门 | 门上应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙能够从井道内将门打开。 |  |
| 109 |  |  | 设置验证门的关闭状态的电气安全装置应当可靠有效。 |  |
| 110 |  | 导轨 | 应清洁，压板牢固。 |  |
| 111 |  |  | 支架应牢固，无松动、变形。 |  |
| 112 |  | 随行电缆 | 随行电缆应当避免与限速器绳、选层器钢带、限位与极限开关等装置干涉。 |  |
| 113 |  |  | 当轿厢压实在缓冲器上时，电缆不得与地面和轿厢底边框接触。 |  |
| 114 |  |  | 无扭曲、破损。 |  |
| 115 | 底坑 | 缓冲器 | 缓冲器应当固定可靠。 |  |
| 116 | 轿(层)门 | 玻璃门 | 玻璃门上的供应商名称或者商标、玻璃的型式等永久性标记完好。 |  |
| 117 |  |  | 玻璃门上的固定件，即使在玻璃下沉的情况下，应能够保证玻璃不会滑出。 |  |
| 118 |  | 门的闭合 | 轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎的间隙应在5～10mm范围。 |  |
| 119 | 试验 | 轿厢上行超速保护装置试验 | 当轿厢上行速度失控时，轿厢上行超速保护装置应当动作，使轿厢制停或者至少使其速度降低至对重缓冲器的设计范围。 |  |
| 120 |  |  | 该装置动作时，应当使一个电气安全装置动作。 |  |
| 121 |  | 耗能缓冲器试验 | 缓冲器动作后，回复至其正常伸长位置电梯才能正常运行。 |  |
| 122 |  |  | 缓冲器完全复位的最大时间限度为120s。 |  |
| 123 |  | 限速器－安全钳动作试验 | 轿厢空载，以检修速度下行，进行轿厢限速器-安全钳联动试验，限速器－安全钳动作应当可靠。 |  |
| 124 |  |  | 轿厢空载，以检修速度上行，进行对重(平衡重)限速器-安全钳联动试验，限速器－安全钳动作应当可靠 |  |
| 125 |  | 空载曳引力试验 | 当对重压在缓冲器上而曳引机按电梯上行方向旋转时，应当不能提升空载轿厢。 |  |
| 126 |  | 空载上行制动试验 | 轿厢空载以正常运行速度上行时，切断电动机与制动器供电，轿厢应当被可靠制停，并且无明显变形和损坏。 |  |
| 127 |  | 运行试验 | 轿厢分别空载、满载，以正常运行速度上、下运行，呼梯、楼层显示等信号系统功能有效、指示正确、动作无误，轿厢平层良好，无异常现象发生。 |  |
| 128 |  | 消防返回功能试验 | 消防开关防护玻璃应当完好， “消防”字样清楚。 |  |
| 129 |  |  | 消防功能启动后，电梯不响应外呼和内选信号，轿厢直接返回指定撤离层，开门待命。 |  |
| 注：一年维护保养项目包括半年、季度和半月维护保养项目，半年维护保养项目包括季度、半月维护保养项目，季度维护保养项目包括半月维护保养项目。 |

附件2：配件报价明细表及安装工时费

附件3：廉政采购协议

廉政采购协议

甲方：

乙方：

为保证双方在公平、公正、公开原则下履行双方签订的相关业务合同（货物、服务、工程建设等采购），避免腐败事件发生，有效保护甲乙双方合法利益，使双方能建立长期的合作关系，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规和中纪委关于廉政建设方面的规定，甲乙双方经协商签订本协议，以便双方共同遵守。

第一条  乙方不得针对甲方工作人员进行有目的性的私自收送或变相收送（如：结婚随礼）礼金、购物卡、礼品，不得私自安排宴请、KTV、洗浴、旅游等高消费活动，不得在未经甲方允许的情况下与甲方人员发生如借车、借钱、租赁、合伙投资等各种私人利益关系，不得私自为甲方及其亲友提供私人利益方面的便利条件。如有违反，甲方将对采购经办人及责任人根据受贿金额大小给予记过、罚款、降级或解除劳动合同处分，对触犯法律的，则追究其法律责任。乙方人员如有违约则视为公司行为，追究乙方违约责任，对触犯法律的，甲方保留追究乙方法律责任的权利。

乙方对甲方的让利放在明处，不得以回扣、酬金、奖励等名目，将让利转给甲方业务人员。

第二条  一经发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员行为的，甲方有权对乙方同时采取下列任一项或多项措施：

1、要求乙方限期纠正；

2、甲方有权扣留全部履约保证金或暂停合同费用支付；

3、甲方有权根据情节严重情况、后果影响程度及损害范围等，要求乙方按合同总额（如未签订正式合同则按照乙方投标文件载明的投标总额，下同）的1%-10%支付违约金，并要求乙方赔偿给甲方造成的全部损失

4、甲方有权单方解除合同，而无需承担任何违约责任；

5、将乙方（包括其法定代表人、主要相关涉及人员等）列入《供应商黑名单》，禁止乙方及乙方相关单位参与甲方任何接触及合作。针对乙方的违约行为，甲方保留追究乙方单方终止合同及行贿的法律责任的权利，乙方对于违约及行贿行为给甲方造成的损失负有连带责任。

第三条  乙方行为恶劣，具有明显行贿性质，造成较坏影响的，或在甲方调查过程中，乙方人员不积极配合调查或故意隐瞒相关信息的，则按第一条标准加倍追究违约责任，同时在付款、采购份额、新项目合作等方面予以重点限制或终止，并列入甲方《供应商黑名单》，重点监控。

第四条  在甲方调查过程中，乙方人员积极配合调查，提供重要信息，且未造成恶劣影响的，可视性质和情节轻重按第一条标准减轻违约责任追究；对属于甲方人员索贿等主动违约行为，在已查实的情况下，可视情节轻重或免于对乙方违约责任追究。对商务礼节中交换的礼品，甲方人员上交后不予处罚，对乙方可原则上免于追究。

第五条  对甲方人员索贿等违约行为，乙方应主动向甲方或甲方上级举报，一经查实的，甲方可视情况在新项目合作、采购份额、付款等方面给予优惠和优先考虑；甲方不得对乙方进行报复。对恶意举报的，则追究乙方责任；对触犯法律的，将追究乙方法律责任。

乙方如发现甲方工作人员或其他甲方合作单位有违反本协议者，应向甲方举报。甲方应依法保护举报人员，并给举报有功人员予以奖励。：

投诉举报途径：

电话：0771-2201207

邮箱：wyjtjjjcs@163.com

地址：广西南宁市良庆区凯旋路1号威宁总部大厦13层1317号房

邮编：530201